## Slide 1
الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة السورية الخاصة
كلية الهندسة قسم هندسة الاتصالات والشبكات
مشروع فصلي في هندسة الاتصالات بعنوان:
إنشاء منظومة اتصالات لاسلكية ميكروية
Create a Microwave Wireless Communication System
إعداد:
محمد مسلم عبدالرحمن صالح السليمان المشرف العلمي:
د. طلال حمود م. يزن أبو رافع

## Slide 2
مخطط العرض
هدف المشروع
المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي

## Slide 3
مخطط العرض
هدف المشروع
المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي

## Slide 4
هدف المشروع
يهدف المشروع إلى:
إنشاء منظومة اتصالات لاسلكية ميكروية
  لدراستها وتحليل أدائها في ظروف مختلفة
  التركيز على مقارنة تأثير آليات الترميز المختلفة على جودة الاتصال.

## Slide 5
مخطط العرض
هدف المشروع
مشكلة المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي

## Slide 6
مشكلة المشروع وأهميته
مشكلة المشروع :
تعاني منظومات الاتصالات اللاسلكية من عدم الدقة نتيجة استخدام تراميز (تراميز منبع , تراميز قناة , تراميز خط) غير مناسبة للوسط وغير مناسبة لبعض التطبيقات. أهمية المشروع :
دقة اعلى للإشارة باختيار التراميز المناسبة تبعا للوسط المدروس

## Slide 7
مخطط العرض
هدف المشروع
المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي

## Slide 8
دراسة مرجعية ونظرية لتراميز القناة
دراسة مرجعية ونظرية لتراميز الخط
دراسة مرجعية ونظرية لتراميز المنبع
دراسة مرجعية ونظرية للتعديلات
دراسة مرجعية ونظرية للاتصالات الميكروية
دراسة مرجعية ونظرية للضجيج و انواعه
محاكاة ونمذجة منظومة الاتصالات
اختبار الأداء وتحليله عند التراميز المحددة في عدة سيناريوهات
خطوات تنفيذ المشروع

## Slide 9
مخطط العرض
هدف المشروع
المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي

## Slide 10
المخطط العام للاتصالات
الأساسيات النظريّة (6/1)

## Slide 11
العمليات التي تتم في المرسل

## Slide 12
ترميز المنبع (Source coding)
ضغط البيانات وتقليل معدل الإرسال مع الحفاظ على المعلومات المهمة , الخوارزميات المستخدمة :Shannon, Fano, Arithmetic Coding, Huffman
الملاحظة | متوسط الطول | الترميز المقترح | الخوارزمية
لا يمكن ضغطها أكثر في حالة رمزين فقط، فكود ثابت هو الأفضل. | 1.0 بت | 0 → 0, 1 → 1 | Huffman
غير عملي هنا لأن الفرق بين الاحتمالين صغير. | ~1.3 بت | يعطي l(0)=1, l(1)=4 تقريبًا | Shannon
كود بسيط وغير مضغوط فعليًا. | 1.0 بت | يشبه هوفمان، فيعطي نفس النتيجة | Shannon–Fano
الأفضل من حيث الكفاءة، يقترب من الإنتروبي الحقيقي. | ≈0.47 بت | يحوّل السلسلة كلها إلى رقم عشري واحد بين (0,1) | Arithmetic
الأساسيات النظريّة (6/2)

## Slide 13
التطبيقات | العيوب | المزايا | الفكرة الأساسية | النوع
LTE، الاتصالات الفضائية | تأخير أكبر وتعقيد أعلى | أداء ممتاز قريب من حد شانون | دمج ترميزين التفافيين مع مبدّل | Turbo Codes
Wi-Fi 6، DVB-S2، 5G NR | يحتاج تنفيذ رياضي متقدم | كفاءة عالية وسرعة في فك الترميز | استخدام مصفوفات نادرة لتصحيح الأخطاء | LDPC Codes
)5G NR التحكم – (Control Channel، أنظمة اتصالات حديثة | - الأداء يتدهور في القنوات القصيرة - يحتاج اختيار دقيق لبتات التجميد | كفاءة نظرية عالية أول كود يحقق حد شانون بدقة فك ترميز سريع (SC أو SCL) | تعتمد على ظاهرة استقطاب القناة Channel Polarization) )لتقسيم القنوات إلى موثوقة وغير موثوقة، ثم إرسال البيانات عبر الموثوقة فقط | Polar Codes
الأقمار الصناعية، الأقراص المدمجة (CD/DVD)، أنظمة البث الرقمي | تعقيد أعلى من بعض الأكواد البسيطة يحتاج طول كتلة محدد مسبقًا | ممتاز لتصحيح الطفرات (Burst Errors) يمكنه تصحيح عدة رموز خاطئة في الكتلة | كود تصحيح أخطاء متعدد البتات يعتمد على الجبر الخطي فوق حقول Galois | Reed-Solomon code
ترميز القناة (Channel coding)
ترميز القناة يعني إضافة بتات زائدة ( (redundant bitsإلى البيانات قبل الإرسال، بهدف اكتشاف وتصحيح الأخطاء الناتجة عن الضجيج أو التلاشي في القناة اللاسلكية.
الأساسيات النظريّة (6/3)

## Slide 14
ترميز الخط (line coding)
تحويل البتات إلى إشارة رقمية مناسبة قبل التعديل (modulation).
الأساسيات النظريّة (6/4)

## Slide 15
التعديل (Modulation)
تحميل الإشارة الرقمية على موجة حاملة بتردد اكبر
الاستخدامات | العيوب | المزايا | الفكرة الأساسية | نوع التعديل
أنظمة المايكروييف العسكرية، الأقمار الصناعية، روابط تجريبية | معدل بيانات منخفض (بت واحد/رمز) | بسيط جدًا، مقاوم للضجيج والتلاشي | يمثل كل بت بتغير في طور الحاملة (0° أو 180°) | BPSK (Binary Phase Shift Keying)
الأنظمة التجارية )Wi-Fi، WiMAX، روابط المايكروييف الثابتة) | أكثر حساسية لأخطاء الطور | ضعف معدل البيانات مقارنة بنفس عرض الحزمة BPSKب | يمثل كل رمزين بأربع أطوار مختلفة (0°, 90°, 180°, 270°) | QPSK (Quadrature PSK)
وصلات المايكروييف الحديثة عالية السعة | يحتاج SNR مرتفع جدًا | كفاءة طيفية عالية | زيادة عدد مستويات الطور لتمثيل أكثر من بت في كل رمز | 8PSK / 16PSK
الأنظمة الحديثة جدًا: LTE، 5G، وصلات المايكروييف التجارية | أكثر حساسية للتشويه والتلاشي | أعلى كفاءة طيفية، معدلات بيانات عالية جدًا | تعديل السعة والطور معًا | 16-QAM / 64-QAM
أنظمة GSM، بعض تطبيقات المايكروييف الضيقة النطاق | تعقيد أكبر في المولد والمستقبل | طيف ضيق جدًا ومناسب للقنوات المحدودة | تعديل الطور بسلاسة بدون قفزات مفاجئة | GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)
الأساسيات النظريّة (6/5)

## Slide 16
نوع القناة (Channel type )
في منظومات الاتصالات الميكروية ((Microwave، الإشارة تنتقل غالبًا في بيئة فيها انعكاسات وتشتت وتعدد مسارات ((Multipath
Rician Fading | Rayleigh Fading | الخاصية
موجود | غير موجود | المسار المباشر (LOS)
ريفية أو Line-of-Sight | حضرية مليئة بالعوائق Non-LOS)) | البيئة النموذجية
انعكاسات + مسار مباشر قوي | مجموع انعكاسات فقط | مكونات الإشارة المستقبلة
K>0 | K=0 | معامل K
الإشارة أكثر استقرارًا | قوة الإشارة تتذبذب بشدة | الاستقبال
أعقد، يعتمد على قيمة K | أبسط (حالة خاصة من Rician) | التحليل الرياضي
في الوصلات الموجهة (Point-to-Point Microwave) | في الروابط المتعددة المسارات بدون رؤية مباشرة | الظهور في أنظمة المايكروييف
أفضل بسبب وجود مسار ثابت | أسوأ بسبب التلاشي العميق | الأداء العام
الأساسيات النظريّة (6/6)

## Slide 17
هدف المشروع
المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي
مخطط العرض

## Slide 18
تم بناء نموذج محاكاة كامل باستخدام .Simulink
تطبيق التعديلات المختلفة مع وبدون ترميز .LDPC
اختبار الأداء تحت قنوات AWGN و .Rayleigh
سيتم رؤية بعض من التطبيقات العملية التي تم تنفيذها على برنامج Simulink .
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/1)

## Slide 19
UNCODING +BPSK +MULTIPATH
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/2)

## Slide 20
LDPC+BPSK+CRC+MULTIPATH
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/3)

## Slide 21
النتائج
BER مقابل SNR

## Slide 22
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/4)

## Slide 23
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/5)

## Slide 24
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/6)

## Slide 25
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/7)

## Slide 26
النتائج :
انخفاض BER مع زيادة SNR .
أداء BPSK أفضل عند SNR منخفض .
تحسن واضح عند استخدام ترميز . LDPC
تمت محاولة إضافة ترميز Polar إلى المنظومة بهدف المقارنة مع LDPC، إلا أن التطبيق العملي في بيئة Simulink واجه صعوبات تقنية كبيرة.
ترميز Polar في :MATLAB/Simulink
  غير متكامل بالكامل مع سلاسل Baseband + Multipath + Doppler
  يعتمد غالبًا على Soft-input Soft-output
في حين أن منظومتنا مبنية أساسًا على:
  Hard Decision Demodulation
  نماذج قناة Rayleigh Multipath واقعية
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/8)

## Slide 27: الاستنتاجات:
نوع التعديل يؤثر بشكل مباشر على أداء المنظومة.
قناة Rayleigh أسوأ من AWGN من حيث BER.
ترميز LDPC عنصر أساسي لتحسين الاعتمادية.
التنفيذ العملي الحالي والنتائج (9/9)

## Slide 28
هدف المشروع
المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
خطوات تنفيذ المشروع
الأساسيات النظرية
التنفيذ العملي والنتائج
العمل المستقبلي
مخطط العرض

## Slide 29
العمل المستقبلي
إكمال المحاكاة لباقي التراميزات ((Reed-Solomon code_ Turbo Codes
إكمال المحاكاة في النطاق Passband ان امكن.
ربط النتائج مع نماذج Path Loss حقيقية.

## Slide 30
شكراً لحسن استماعكم